Cellule photovoltaïque et servomoteurs

Projet :

orienter la cellule photovoltaïque vers le point le plus lumineux du ciel.



Le matériel et les logiciels utilisés :

Une carte Arduino Duemilanove alimentée en externe par un bloc secteur non régulé (9 V / 1 A).
Un câble USB pour relier la carte à l'ordinateur.
Une plaque d'essais 555 points.
Des fils de diamètre 0,5 mm.
Une cellule photovoltaïque ETM 1 V / 500 mA.
De l'adhésif double face.
Une tourelle 2 axes équipée de deux servomoteurs FUTABA S3003 3 kg.cm (EasyRobotics).

Deux régulateurs de tension L7805CV (+5 V / 1,5 A / boitier TO220).
Deux condensateurs électrochimiques polarisés de 10 microfarads.
Deux condensateurs électrochimiques polarisés de 1 microfarad.

Le logiciel Arduino.
Le logiciel Processing.


Etape 1 : L'interfaçage avec la carte Arduino Duemilanove

La borne + de la cellule photovoltaïque est connectée sur l'entrée analogique 3, la borne - sur Gnd.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/*

Cellule photovoltaïque et servomoteurs

*/

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <Servo.h>

Servo myservo1, myservo2;  // Création de 2 objets Servo pour contrôler chacun des servomoteurs

int dPinServo1 = 9;        // La bibliothèque Servo impose d'utiliser les sorties 9

int dPinServo2 = 10;       // et 10 de la carte Arduino.

int valServo1 = 0;

int valServo2 = 0;

int valServo1Max = 0;

int valServo2Max = 0;

int analogPin = 3;    // Cellule photovoltaïque  sur l'entrée analogique 3 par exemple.

int value = 0;        // Variable de stockage de la valeur mesurée.

int valueMax = 0;

int pas = 5;

int pause = 1000;

void setup()

{

Serial.begin(9600);           // Setup serial. Transfert des données à 9600 bauds.

myservo1.attach(dPinServo1);  // Attaches the servo on pin 9 to the servo object

myservo2.attach(dPinServo2);  // Attaches the servo on pin 10 to the servo object

valServo2 = 75;

myservo2.write(valServo2);    // Sets the servo position according to the scaled value

value = 0;

valueMax = 0;

// Remarque : Sur mes servomoteurs, un balayage de 0° à 180° correspond à des valeurs

// de i de 0 à 170.

for (int i = 0 / pas; i <= 170 / pas; i++){

valServo1 = i * pas;

myservo1.write(valServo1);    // Sets the servo position according to the scaled value

value = analogRead(analogPin);

affichage();

if (value > valueMax) {

valueMax = value;

valServo1Max = valServo1;

}

}

valServo1 = valServo1Max;

myservo1.write(valServo1);

value = 0;

valueMax = 0;

for (int i = 25 / pas; i <= 110 / pas; i++){

valServo2 = i * pas;

myservo2.write(valServo2);    // Sets the servo position according to the scaled value

value = analogRead(analogPin);

affichage();

if (value > valueMax) {

valueMax = value;

valServo2Max = valServo2;

}

}

valServo2 = valServo2Max;

myservo2.write(valServo2);

value = analogRead(analogPin);

valueMax = value;

affichage();

delay(1000);     // Attendre 1 seconde

}

void loop()

{

// Centre

value = analogRead(analogPin);

valueMax = value;

affichage();

// Gauche

valServo1 = TESTvalServo1(valServo1Max - pas);

valServo2 = TESTvalServo2(valServo2Max);

myservo1.write(valServo1);

myservo2.write(valServo2);

value = analogRead(analogPin);

int valueG = value;

affichage();

// Haut

valServo1 = TESTvalServo1(valServo1Max);

valServo2 = TESTvalServo2(valServo2Max + pas);

myservo1.write(valServo1);

myservo2.write(valServo2);

value = analogRead(analogPin);

int valueH = value;

affichage();

// Droite

valServo1 = TESTvalServo1(valServo1Max + pas);

valServo2 = TESTvalServo2(valServo2Max);

myservo1.write(valServo1);

myservo2.write(valServo2);

value = analogRead(analogPin);

int valueD = value;

affichage();

// Bas

valServo1 = TESTvalServo1(valServo1Max);

valServo2 = TESTvalServo2(valServo2Max - pas);

myservo1.write(valServo1);

myservo2.write(valServo2);

value = analogRead(analogPin);

int valueB = value;

affichage();

// Test du point le plus lumineux

if (valueG > valueMax) valServo1Max = TESTvalServo1(valServo1Max - pas);

if (valueD > valueMax) valServo1Max = TESTvalServo1(valServo1Max + pas);

if (valueB > valueMax) valServo2Max = TESTvalServo2(valServo2Max - pas);

if (valueH > valueMax) valServo2Max = TESTvalServo2(valServo2Max + pas);

// Nouveau Centre

valServo1 = TESTvalServo1(valServo1Max);

valServo2 = TESTvalServo2(valServo2Max);

myservo1.write(valServo1);

myservo2.write(valServo2);

value = analogRead(analogPin);

valueMax = value;

affichage();

delay(1000);     // Attendre 1 seconde

}

// Pour éviter que les servomoteurs ne forcent, il faut tester si la position calculée reste

// bien dans les intervalles [0;170] pour le servomoteur 1 et [25;110] pour le servomoteur 2.

int TESTvalServo1(int valServo)

{

int resultat;

resultat = valServo;

if (valServo < 0) resultat = 0;

if (valServo > 170) resultat = 170;

return(resultat);

}

int TESTvalServo2(int valServo)

{

int resultat;

resultat = valServo;

if (valServo < 25) resultat = 25;

if (valServo > 110) resultat = 110;

return(resultat);

}

// Les valeurs suivantes seront envoyées à Processing

void affichage()

{

Serial.print('A');

Serial.println(valServo1);

Serial.print('B');

Serial.println(valServo2);

Serial.print('C');

Serial.println(value);        // Debug value.

delay(pause);                 // Temps entre 2 positions différentes de la cellule photovoltaïque.

}